## Slide 1: RISC-V-Extension-for-1bit
王梦娜 曾子瑄
2024.04.27

## Slide 2: Quantization Boost LLM Inference
Some LLM Inference Experiment Profile
Falcon-rw-1b
Inference Profile
on MindSpore

## Slide 3: Quantization Boost LLM Inference
Some LLM Inference Experiment Profile
Llama3-8B Inference Profile on Torch
BF16
INT4
INT4 quantization model is 6 times faster!

## Slide 4: Quantization Boost LLM Inference
Some LLM Inference Experiment Profile
 |  | falcon-rw-1b |  | llama3-8B |  | CodeQwen1.5-7B-Chat | 
 |  | BF16 | INT4 | BF16 | INT4 | BF16 | INT4
Inference time(s) | short | 17.943 | 5.96 | 72.829 | 11.457 | 70.269 | 10.068
 | long | 52.327 | 15.272 | 187.867 | 31.099 | 249.889 | 29.308

## Slide 5: Quantization software algorithm
One-Step Algorithm
XNOR-Net
Rastegari M, Ordonez V, Redmon J, et al. Xnor-net: Imagenet classification using binary convolutional neural networks[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2016: 525-542.
Conv or Gemm
====
XNOR+bitcount

## Slide 6: Quantization software algorithm
One-Step Algorithm
Wang, Hongyu, et al. "Bitnet: Scaling 1-bit transformers for large language models." arXiv preprint arXiv:2310.11453(2023).
Ma, Shuming, et al. "The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits." arXiv preprint arXiv:2402.17764 (2024).
BitNet
BitNet1.58

## Slide 7: Quantization software algorithm
OneBit
One-Step Algorithm
Xu, Yuzhuang, et al. "OneBit: Towards Extremely Low-bit Large Language Models." arXiv preprint arXiv:2402.11295(2024).

## Slide 8: Quantization software algorithm
Two-Step Algorithm
Shang Y, Yuan Z, Wu Q, et al. Pb-llm: Partially binarized large language models[J]. arXiv preprint arXiv:2310.00034, 2023.
PB-LLM

## Slide 9: Quantization software algorithm
Two-Step Algorithm
Bi-LLM
Huang W, Liu Y, Qin H, et al. BiLLM: Pushing the Limit of Post-Training Quantization for LLMs[J]. arXiv preprint arXiv:2402.04291, 2024.

## Slide 10: Quantization software algorithm
Results of OneBit
Contract
Results of BitNet
Results of BitNet b1.58

## Slide 11: Quantization software algorithm
a single 80 GB NVIDIA A100
Results of OneBit
Contract

## Slide 12: Quantization software algorithm
  相同：Linear
  不同：
    OneBit 权重W ：符号矩阵(-1,+1)，两个数值向量
    BitNet 权重W ：{-1,+1}，缩放因子
    BitNet b1.58 权重W ：{-1, 0 ,+1}，缩放因子
激活
  OneBit未进行激活的量化，而BitNet进行了激活的量化
Contract
主要区别：
两者判断salient weight的标准不同，选择salient weight的粒度不同。
  Criteria：PB—幅值 Bi—
  粒度： PB—element-wise Bi—column-wise
两者解决方案有些矛盾，从数据表现上看Bi-LLM更好，但仍不如Onebit方法。
One Step Algorithm
Two Step Algorithm

## Slide 13: Intel CPU Inference
The End2End Pipeline

## Slide 14: Intel CPU Inference
Flexible workloads
How to?

## Slide 15: Intel CPU Inference
Intel Vector/Matrix Extensions

## Slide 16: Intel CPU Inference
Intel® AMX
支持BF16（训推）和INT8（推理）

## Slide 17: Intel CPU Inference
Intel® AMX
IA host，Intel Architecture Host
AMX是一个可扩展架构，TMUL加速器accelerator1用来加速GEMM
TILECFG是配置空间，存放TMUL计算的M/N/K等信息
TMM[0~n-1]是一组二维矩阵寄存器；每个二维矩阵可以存储16*64大约1KB数据。
TMUL指令一次完成一个GEMM运算C[M][N] += A[M][K] * B[K][N]，TMUL是reg-reg的操作，可以读写TMM寄存器组
AMX指令对system memory操作是符合Intel的memory consistency model。

## Slide 18: Intel CPU Inference
Intel® AMX
Instruction | Description
LDTILECFG | Load Tile Configuration
STTILECFG | Store Tile Configuration
TDPBF16PS | Dot Product of BF16 Tiles Accumulated into Packed Single Precision Tile
TDPBSSD/TDPBSUD/TDPBUSD/TDPBUUD | Dot Product of Signed/Unsigned Bytes with Dword Accumulation
TILELOADD/TILELOADDT1 | Load Tile
TILERELEASE | Release Tile
TILESTORED | Store Tile
TILEZERO | Zero Tile
AMX ISA

## Slide 19: Intel CPU Inference
intel-extension-for-transformers Architecture
拓展Hugging Face transformers APIs和Intel Neural Compressor
先进的软件优化和独特的压缩感知runtime
优化基于transformer的模型包和端到端的workflow
NeuralChat
weight-only量化kernel

## Slide 20: Intel CPU Inference
使用了AMX, VNNI, AVX512F和AVX2指令集，配合Intel Arch能很好的实现加速计算
支持CPU（只在X86平台上）和Intel GPU（WIP）
支持4bit和8bit量化
Llama.cpp启发

## Slide 21: Intel CPU Inference
Support Matrix
模块化设计以便支持新模型的开发
对于低精度模型的支持Highly Optimized Low Precision Kernels
fusion kernel主要是fused attention和KV-cache的部署Fused Attention

## Slide 22: Intel CPU Inference
powered by Intel Neural Compressor
用Intel ISAs在CPU上高度优化的低精度kernel，同LLM Runtime中低精度模型支持，这些kernel都基于x64模板库BESTLA（在intel-extension-for-transformers中是jblas）
jblas框架

## Slide 23: Intel CPU Inference
高度优化的在CPU上用Intel ISAs（AMX, VNNI,AVX512F, AVX_VNNI, AVX2）实现的低精度kernel
在流行大模型上与llama.cpp相比高至40倍的性能加速
在CPU上实现了跨节点/sockets的tensor并行

## Slide 24: Intel CPU Inference
Transformers-Accelerated Libraries
Cache Issues
Intel Xeon CPU中
cache-line的大小为64Byte
3D Inference

## Slide 25: Intel CPU Inference
SPMM_VNNI 3D Inference
Transformers-Accelerated Libraries

## Slide 26: Intel CPU Inference
SPMM_VNNI 3D Inference
Transformers-Accelerated Libraries

## Slide 27: Intel CPU Inference
时间轴 | 对应阵列行 | 累加和的脉动过程 | 配套的A输入 | 固定的B输入
Time0 | Row0 | C[m-K+1][0] | A[m-K+1][0] | B[0][:N]
Time1 | Row1 | C[m-K+1][0] | A[m-K+1][1] | B[1][:N]
Time2 | Row2 | C[m-K+1][0] | A[m-K+1][2] | B[2][:N]
Time3 | Row3 | C[m-K+1][0] | A[m-K+1][3] | B[3][:N]
… | … | … | … | …
TimeK-1 | RowK-1 | C[m-K+1][0] | A[m-K+1][K-1] | B[K-1][:N]
AMX阵列是一个二维阵列，一次完成一个向量矩阵乘C[1][N]+=A[1][K]*B[K][N]
AMX阵列是一个脉动阵列，脉动方向从Top-to-Down
一条TMUL指令完成了一个矩阵乘加C[M][N] += A[M][K] * B[K][N]
Transformers-Accelerated Libraries

## Slide 28: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
T-HEAD目前开源的RISCV Core：
  OpenE902、OpenE906、OpenC906、OpenC910
玄铁C907首次实现Matrix Extension(暂未开源)
T-HEAD结合RISC-V Matrix Extension的端到端的流程
    HHB：AI模型编译
    T-Head 的 RISC-V gcc 工具链
    链接SHL RVM AI高性能计算库

## Slide 29: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
RISC-V Matrix Extension End-to-End pipeline
  HHB
输出文件：Model-->C文件
    另：
    HHB 当前主要支持 4 种不同的模型格式​：caffemodel（Caffe）、pb（TensorFlow）、tflite 、onnx​
    对python 提供接口

## Slide 30: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
RISC-V Matrix Extension End-to-End pipeline
  SHL
    SHL中matrix extension 库
    shl/include/shl_thead_rvm
      #include <riscv_matrix.h>

## Slide 31: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
8个 two-dimensional matrix registers 6个 CSRs
RLEN常数：支持矩阵扩展的 hart（硬件线程）定义一个 RLEN 常数，表示矩阵寄存器中一行的位宽

## Slide 32: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Matrix size configure
如果小于寄存器大小：
    配置：sizeM=2 / sizeK=12 / sizeN=2配置
    MatrixA(2x3) x MatrixB^T(2x3)+MatrixC(2x2)
    只有绿色块的元素会被指令使用或更新

## Slide 33: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Matrix Start Row--xmrstart
  可读可写
  the first matrix row index to be executed by a matrix load/store instruction

## Slide 34: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Instructions

## Slide 35: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Instructions----Matrix Load/Store
Matrix Shape（MxK）
  M=sizeM ⇐ RLEN/32
  K=sizeK/元素大小(以字节为单位)
    sizeK ⇐ RLEN/8
元素数据宽度：<b/h/w/d> 字节、半字、字、双字
  其他数据宽度保留
Base address：（rs1）
Row stride in byte：rs2
目标寄存器索引和源寄存器索引 md/ms3
Normal
  受到矩阵尺寸配置的影响，可根据配置大小load/store
Whole register load/store
  始终 load/store整个矩阵寄存器的数据
  sizeM = RLEN/32，sizeK = RLEN/8
Stream 流式内存访问
Notes: Matrix Shape（MxK）
M=sizeM ⇐ RLEN/32
K=sizeK/元素大小(以字节为单位)
  sizeK ⇐ RLEN/8
PS: 如果 sizeM < RLEN/32 或 sizeK < RLEN/8，那么在加载时矩阵寄存器中行索引大于 sizeM 或列索引大于 (sizeK/元素大小) 的数据将被置零，在存储时不写入内存

## Slide 36: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Instructions----Matrix multiplication
矩阵A（尺寸为MxK）和矩阵B（尺寸为NxK）
  由ms1和ms2指定的矩阵寄存器中取出
  将A[M][K]与B[N][K]的转置相乘的结果累加到由md寄存器指定的矩阵C(MxN)中
输出将覆盖累加寄存器C
fp16/bf16 float： fmmacc.h
fp32 float ：fmmacc.s
fp64 float：fmmacc.d
int4
int8：mmaqa.b
int16：mmaqa.h
Standard Matrix Extensions：bf16和int4

## Slide 37: T-HEAD RISC-V Matrix Extension
Instructions----Matrix multiplication---对齐&矩阵大小
  Float Matrix Multiplication(non-widen)
fmmacc.h: fp16/bf16浮点
A，C matrix size 设定的前提下，为了对齐：
matrix B的总数据是matrix A和C的两倍，使用两个矩阵寄存器（寄存器对）：ms2和ms2+1

## Slide 38: RISC-V Matrix Extension for 1 bit with LLM
面向量化后的1 bit LLM进行CPU推理加速
进行软硬件协同的设计
基于RISC-V Matrix Extension进行1bit 相关指令的扩展

## Slide 39: RISC-V Matrix Extension for 1 bit with LLM
1条指令
矩阵分块
RLEN=128

## Slide 40: RISC-V Matrix Extension for 1 bit with LLM
1条指令中

## Slide 41: RISC-V Matrix Extension for 1 bit with LLM
Problems
  混合精度和矩阵分块 只有8个matrix reg
    If 进一步分块
      通过不去填满1bit寄存器来限定寄存器数量---->1bit寄存器中大量reg空间无意义
  当前THEAD前端：HHB能否支持LLM的转换？[WIP]
  是否会对LLM推理速度进行加速，性能基本保持?
  指令效率与功能的tradeoff。

## Slide 42: THANK YOU
王梦娜 曾子瑄
2024.04.27
Notes: 照片为学生拍摄的礼堂